## Slide 1: 实验五 FIR滤波器的设计 （时域：窗函数法）

## Slide 2: 实验目的
1．通过窗函数法设计FIR滤波器，加深对FIR滤波器基本原理的理解。
2．学习使用窗函数法设计FIR滤波器，了解窗函数的形式和长度对滤波器性能的影响。

## Slide 3: 实验原理
与IIR滤波器相比，FIR滤波器在保证幅度特性满足技术要求的同时，很容易做到严格的线性相位特性。
设FIR滤波器单位脉冲响应h(n)长度为N，其系统函数H（z）为：
H（z）是z的N－1次多项式，它在z平面上有N－1个零点，原点z=0是N－1阶重极点，因此H（z）是永远稳定的。
稳定和线性相位特性是FIR滤波器突出的优点。
FIR滤波器的设计任务是选择有限长度的h(n)。使传输函数H(z)满足技术要求。
FIR滤波器的设计方法有多种，如窗函数法、频率采样法及其它各种优化设计方法。

## Slide 4
滤波器
IIR（待续）
FIR
（h(n)有限）
窗函数设计法
（时域，点乘）
略…
略…

## Slide 5
FIR
P277
IIR
P269
无限
有限
至少一个ak不为0；
有输出到输入的反馈；
递归；（运算时会出现四舍五入）
极点可调；
h(n)
H(z)
Ak=0；
无递归；
极点固定在原点；
性能
极点可调——阶数低；
非线性相位
极点固定——阶数高；
线性相位；
设计
无固定公式，
可用FFT，
应用
设计具有分段常数特性的滤波器，
如低通、高通、带通及带阻等，
往往脱离不了模拟滤波器的格局，
灵活得多，易于适应某些特殊应用，
构成数字微分器或希尔波特变换器，
有更大的适应性和广阔的应用领域，
对相位要求不敏感的场合，
如语言通信，
经济高效，
对线性相位要求较高，
图像信号处理，数据传输等以波形携带信息的系统，
有固定公式

## Slide 6: FIR滤波器设计方法—窗函数法
思想:从时域出发，设计 逼近理想
原因: 无限长,且非因果；
方法:截断 ,或者说用一个窗函数 对 进行加窗处理
要点:窗函数类型 和长度N（均可由公式计算，P481）
频谱泄露
栅栏效应

## Slide 7
时域
截断
有限
频域
注意：勿将h(n)（滤波器）
与w(n)（窗函数）弄混
IDTFT
1
2
3
4

## Slide 8: 理想线性相位低通滤波器 （幅度响应矩形，相位响应线性）
幅度响应
相位响应
时域
频域
频率响应
单位响应

## Slide 9
P479
窗函数：矩形窗
逼近

## Slide 10
在过渡带边沿出现正、负肩峰
在肩峰两侧的通带和阻带内形成起伏振荡的波纹
矩形窗
主瓣宽度4π/N

## Slide 11
积分平方误差定义为
由Parseval等式，e 2可表示为
可选择
h[k]= hd[k]， 0k M
使积分平方误差最小。

## Slide 12
常用窗函数
矩形窗
Ap 0.82dB, As 21dB
加矩形窗后的频率响应曲线
Notes: 窗形状决定了H(w)的通带波纹与阻带衰减 肩峰由矩形窗函数的突变造成，可以采用形状缓变的窗函数，减小通带最大衰减，加大阻带最小衰减

## Slide 13
Hann(汉宁)窗(w=hanning(M+1))
Rp 0.056dB, As 44dB
Rp 通带最大衰减 As 阻带最小衰减
加汉宁窗后的频率响应曲线

## Slide 14
0
0.25
0.5
0.75
1
-80
-60
-52
-20
0
Square
Hamming
Hamming（汉明）窗( w=hamming(M+1) )
Gain db
理想滤波器加汉明窗后的幅度响应

## Slide 15
Blackman窗 ( w=blackman(M+1) )
0
0.25
0.5
0.75
1
-100
-75
-60
-40
-20
0
Square
Blackman
Gain db
理想滤波器加布莱克曼窗后的幅度响应

## Slide 16
Kaiser窗( w=kaiser(M+1,beta) )
b 是一可调参数。I0(b ): the modified zeroth-order Bessel function.
I0(b )可用幂级数表示为
一般求20项就能达到所需精度。

## Slide 17
各种窗函数傅里叶变换的幅度
理想滤波器加窗后的幅度响应

## Slide 18
理想滤波器频率响应与所设计滤波器频率响应（应用各种窗函数）：
He(ejω) --- 理想滤波器
Ae(ejω) --- 设计滤波器
We(ejω) --- 窗函数
Ae(ejω) = He(ejω) * We(ejω)
卷积过程  波动
最大正峰、负峰产生
最大正峰、负峰之间距离
=Δωm = 主瓣宽带
> Δω (定义)
峰对称性（通带、阻带δ）

## Slide 19
FIR滤波器设计指标
通带截止频率
过渡带宽
低通滤波器截止频率
通带波纹
阻带波纹
阻带截止频率

## Slide 20: 窗函数的类型和长度
类型：矩形窗，三角窗，汉宁窗，汉明窗，布莱克曼窗，凯泽窗
由窗函数类型决定(见后一页的表)， 为过渡带宽
事实上，应首先由阻带最小衰减As确定窗函数，再由 确定窗长度N。（P481）

## Slide 21: 各种窗函数指标
窗函数 | 最小阻带衰减 | 最大阻带衰减 | 过渡带宽 | 求N
矩形窗 | -13 | -21 |  | 
三角窗 | -25 | -25 |  | 
汉宁窗 | -31 | -44 |  | 
汉明窗 | -41 | -53 |  | 
布莱克曼窗 | -57 | -74 |  | 
凯泽窗 | -57 |  |  | 

## Slide 22
矩形，三角形，汉宁，海明，布莱克曼：阻带最小衰减增加，
过渡带增加；
凯泽：β可调节（即为上述几种）；

## Slide 23
题目：
用窗函数法设计一个h(n)偶对称的线性相位FIR低通滤波器。给定通带截止频率阻带截止频率,阻带衰减为
1.截止频率=0.4
2.（1）确定窗函数
根据阻带衰减40dB,查表：汉宁窗阻带最小衰减44dB满足要求
（2）确定N
= 6.2 = 0.2
先取N=31
N-1)/2=15
可写出汉宁窗w(n)
3.求线性相位FIR滤波器的h(n)
4.验证各项指标是否满足要求，若不满足则改变N或者窗形状，重新计算

## Slide 24: 程序流程
1
由deltaw求得滤波器长度N
截止频率wc
写函数：hd=
ideallp(参数)
获得w
h=hd.*w
根据h获得频率响应

## Slide 25: 理想滤波器单位脉冲响应hd
n=0:N
利用：
eps（近似无穷小）的使用

## Slide 26: 滤波器的系统系数B,A
系统系数(B,A):
(h(n),[1])
系统函数

## Slide 27
用Kaiser窗设计FIR滤波器的步骤：
1. 估计滤波器的阶数M M=N-1(N为凯泽窗长度)
A= -20log10(min{dp，ds })
2. 估计b
凯泽窗

## Slide 28
1. 估计滤波器的阶数M
2. 估计b
b = 0.1102(As-8.7)
3. 设定理想低通的截频
4. h[k]=hd[k]*w[k]
用Kaiser窗设计一满足下列指标的I型线性相位FIR低通滤波器。
Wp=0.2p, Ws=0.4p，Ap=0.3dB, As=50dB

## Slide 29: 作业
设计FIR滤波器，将各种窗函数的特性差异进行比较
w=boxcar(M);w=triang(M);w=hanning(M);
w=hamming(M);w=blackman(M);
改变各种参数值，得出结论：主瓣的宽度由什么决定，旁瓣的衰减由什么决定（课本）
用kaiser窗设计FIR滤波器，说明它与其他几种窗函数的差别
w=kaiser(M,beta)
将不同FIR滤波器应用到实际信号（加噪）中，对比他们不同的滤波效果