## Slide 1: IIR滤波器的设计

## Slide 2
滤波器
IIR
（h(n)无限）
FIR
窗函数设计法
（时域，点乘）
略…
略…
脉冲响应
不变法
双线性变换法
阶跃响应变换法

## Slide 3: IIR数字滤波器的设计
设计方法：由连续时间滤波器设计成离散时间IIR滤波器
保持基本特性：S平面的虚轴映射成Z平面的单位圆；S平面左半平面的极点映射成Z平面单位圆内的极点。

## Slide 4: IIR数字滤波器的实现方法
1 脉冲响应不变法—频域混叠
数字滤波器的频率响应是模拟滤波器频率响应的周期延拓；
没有从s到z的一一对应变换关系；
2 双线性变换法—频率畸变
s→s1→z，非线性

## Slide 5: 模拟-数字滤波器的转换 （脉冲响应不变法）P387
并联式：
s域到时域
时域抽样
时域到z域
并联式：

## Slide 6: IIR数字滤波器指标
通带截止频率
过渡带宽
低通滤波器截止频率（由相应模拟滤波器公式决定）
通带波纹
阻带波纹
阻带截止频率
Rp:
（通带允许的最大衰减）
As:
（阻带应允许的最小衰减）
抽样频率
（一般已知为数字参数）

## Slide 7: 实验课内容
运用脉冲响应不变法设计低通滤波器
1、指标条件：
2、滤波器类型：
3 、设计方法（脉冲响应不变）

## Slide 8: 关于Ha(s)——以巴特沃兹低通滤波器为例
幅度平方响应：
根据指标列方程求参数
使用freqz(b,a)函数
N为非整数时，应该怎么取？（ceil）

## Slide 9: 难点问题
画出系统函数时使用freqz(b,a)
我们已知的只是：
对应数字滤波器系统函数的b,a系数是什么？

## Slide 10: 系统函数的表示方式：
一般式（b,a系数）
级联式（零极点式）
并联式（单极点）

## Slide 11
  级联式
  并联式
  一般式
[b,a]=residuez(T*Ra,pd,Ca)
  [z0,p0,k0]=buttap(N) ：Omegac归一化的H(s)
p=p0*Omegac；k=k0*Omegac^N：去归一化
  一般式
  T=1/fs;pd=exp(pa*T)：模拟系统转成数字系统
  [Hz,w]=freqz(b,a)：获得目标数字滤波器
ba=k*real(poly(z0));
aa=real(poly(p));
[Ra,pa,Ca]=residue(ba,aa);

## Slide 12: 作业
1、运用双线性变换法实现IIR巴特沃兹低通滤波器，可运用bilinear函数来实现 （此处求N公式见书上P390双线性变换法）
[Zd,Pd,Kd] = bilinear(Z,P,K,Fs) 注：Td=1 ;Fs=1/Td
指标为
2、将上述滤波器应用与自己设定的信号结合起来，实现对信号(加噪)的滤波处理，观察原始信号与滤波后信号的差别
3、将指标变为 重复以上1、2两步，比较和上述滤波结果的不同，并解释原因。

## Slide 13: 可能用到的函数：
log10(x)
poly() 根转换为多项式表达式
residue() 用于连续系统函数的一般式与并联式的互转函数
residuez() 用于离散系统函数的一般式与并联式的互转函数
exp()
roots() 根据多项式系数求根
buttap()标准巴特沃兹滤波器表达式获得函数
sqrt() 求平方根
ceil()
abs()
angle()
freqz()
real()求实部
tan()
atan() 表示的是arctan

## Slide 14
编程序时可以根据N值，Omegac值，极点值来检验编写的正确性
注意：连续系统函数H(s)与离散系统函数H(z)的系数存放规则：
[a1,a2,a3,…,aN]